## Slide 1: Winkelfehlsichtigkeit mit Fixationsdisparation
Tagung der Bielschowsky-Gesellschaft
Köln - 21. November 1999
Dr. Helmut Goersch - Berlin

## Slide 2
1 Die Unterscheidung von Begriffen
Dr. Helmut Goersch - Berlin
Winkelfehlsichtigkeit mit Fixationsdisparation
2 Die Grundlagen der MKH (Meß- und Korrektionsmethodik nach H.-J. Haase)

## Slide 3: Die Unterscheidung von Begriffen
Heterophorie und Winkelfehlsichtigkeit
1
Fixationsdisparation und Mikrostrabismus

## Slide 4: Die Unterscheidung von Begriffen
Heterophorie und Winkelfehlsichtigkeit
1
Fixationsdisparation und Mikrostrabismus

## Slide 5: Heterophorie und Winkelfehlsichtigkeit
Heterophorie
Zustand eines Augenpaares, bei dem die fusionsreizfreie Vergenz-Ruhestellung von der Orthostellung abweicht
Fusionsreizfreie Vergenz-Ruhestellung Ruhestellung bei Abwesenheit von Fusionsreizen
Die Abwesenheit von Fusionsreizen kann nur künstlich in einer Meßsituation realisiert werden.

## Slide 6: Heterophorie und Winkelfehlsichtigkeit
Winkelfehlsichtigkeit
Zustand eines Augenpaares, bei dem die optometrische Vergenz-Ruhestellung von der Orthostellung abweicht
Optometrische Vergenz-Ruhestellung Ruhestellung bei Anwesenheit von Fusionsreizen
Die Anwesenheit von Fusionsreizen ist ein Kennzeichen des natürlichen Sehens.

## Slide 7: Heterophorie und Winkelfehlsichtigkeit
Heterophorie
Zustand eines Augenpaares, bei dem die fusionsreizfreie Vergenz-Ruhestellung von der Orthostellung abweicht
Winkelfehlsichtigkeit
Zustand eines Augenpaares, bei dem die optometrische Vergenz-Ruhestellung von der Orthostellung abweicht
Die Heterophorie ist für optometrische Korrektionszwecke ohne Bedeutung.
Die Winkelfehlsichtigkeit wird mit Hilfe der MKH ermittelt.

## Slide 8: Latente Winkelfehlsichtigkeit
Motorisch latente Winkelfehlsichtigkeit
Von einem Fusionstonus latent gehaltener Anteil einer Winkelfehlsichtigkeit, durch den der Meßwert für diese Winkelfehlsichtigkeit kleiner ausfällt als der wahre Betrag
Sensorisch latente Winkelfehlsichtigkeit
Nicht mehr motorisch kompensierter Anteil einer Winkelfehlsichtigkeit, der zur Aufrechterhaltung normalen Binokularsehens durch Fixationsdisparation zweiter Art sensorisch ausgeglichen wird

## Slide 9: Die Unterscheidung von Begriffen
Heterophorie und Winkelfehlsichtigkeit
1
Fixationsdisparation und Mikrostrabismus

## Slide 10: Fixationsdisparation und Mikrostrabismus
Fixationsdisparation
Zustand des binokularen Einfachsehens, bei dem der Fixationspunkt mit einer Disparation innerhalb des zugehörigen Panumbereiches abgebildet wird
(Begriffe der physiologischen Optik, DIN 5340, Nr 156, April 1998)
Beim Sehen mit Fixationsdisparation befinden sich die Augen in einer Vergenz-Fehlstellung.
Fixationsdisparationen zählen nicht zum manifesten Strabismus. (Begriffe der physiologischen Optik, DIN 5340, Nr 403, Anmerkung 2, April 1998)

## Slide 11: Fixationsdisparation und Mikrostrabismus
Mikrostrabismus
Form des monolateralen manifesten Strabismus mit einem Schielwinkel meist kleiner als 5° und eingeschränktem Binokularsehen
(Begriffe der physiologischen Optik, DIN 5340, Nr 269, April 1998)
Beim Sehen mit Mikrostrabismus befinden sich die Augen in einer Vergenz-Fehlstellung.
Mikrostrabismen zählen zum manifesten Strabismus.

## Slide 12: Fixationsdisparation und Mikrostrabismus
Fixationsdisparation
Zustand des binokularen Einfachsehens, bei dem der Fixationspunkt mit einer Disparation innerhalb des zugehörigen Panumbereiches abgebildet wird
Mikrostrabismus
Form des monolateralen manifesten Strabismus mit einem Schielwinkel meist kleiner als 5° und eingeschränktem Binokularsehen
Fixationsdisparation ist durch Vollkorrektion reversibel.
Mikrostrabismus ist irreversibel.

## Slide 13: Die Grundlagen der MKH (Meß- und Korrektionsmethodik nach H.-J. Haase)
Anpassungsstadien des visuellen Systems bei Winkelfehlsichtigkeit
Die drei notwendigen Testarten zur vollständigen Bestimmung von Winkelfehlsichtigkeit
Vorteile binokularer Vollkorrektionen
2

## Slide 14: Die Grundlagen der MKH (Meß- und Korrektionsmethodik nach H.-J. Haase)
2
Anpassungsstadien des visuellen Systems bei Winkelfehlsichtigkeit
Die drei notwendigen Testarten zur vollständigen Bestimmung von Winkelfehlsichtigkeit
Vorteile binokularer Vollkorrektionen

## Slide 15: Anpassungsstadien des visuellen Systems bei Winkelfehlsichtigkeit
Voll motorische Kompensation
Junge Fixationsdisparation
Alte Fixationsdisparation

## Slide 16
Panumbereich
Arbeitsstellung, bei kleiner WF: Ruhestellung
Fixierkreis
Stereo-Objekt
Führungsauge
Netzhautmeridiane von hinten gesehen
Dr. Helmut Goersch – Berlin
Junge Fixationsdisparation:
Motorische Nachfusion möglich (Beispiel Exo-WF)

## Slide 17
Junge Fixationsdisparation:
Motorische Nachfusion möglich (Beispiel Exo-WF)
Arbeitsstellung, bei kleiner WF: Ruhestellung
Panumbereich
Fixierkreis
Stereo-Objekt
Führungsauge
Netzhautmeridiane von hinten gesehen
Dr. Helmut Goersch – Berlin

## Slide 18
Neue Arbeitsstellung, im Idealfall: Orthostellung
Alte Arbeitsstellung
MOT
Junge Fixationsdisparation:
Motorische Nachfusion möglich (Beispiel Exo-WF)
Dr. Helmut Goersch – Berlin
Fixierkreis
Stereo-Objekt
Führungsauge
Netzhautmeridiane von hinten gesehen
Panumbereich

## Slide 19: Anpassungsstadien des visuellen Systems bei Winkelfehlsichtigkeit
Vollständige motorische Kompensation
Junge Fixationsdisparation
Fixationsdisparation erster Art (FD I)
Fixationsdisparation zweiter Art, erster und zweiter Unterart (FD II/1+2)
Fixationsdisparation zweiter Art, dritter bis sechster Unterart (FD II/3-6)
Alte Fixationsdisparation

## Slide 20: Fixationsdisparation 1. Art
zentraler Panumbereich
Blick von hinten auf den Augen-hintergrund des abweichenden Auges
Korrespondenz-zentrum
Fixationsdisparation 1. Art:
Dr. Helmut Goersch – Berlin
horizontaler Netzhautmeridian
vertikaler Netzhautmeridian
Bildort des angeblickten Objektpunktes
Bizentrale Korrespondenz

## Slide 21: Fixationsdisparation 2. Art
Fixationsdisparation 2. Art:
Dr. Helmut Goersch – Berlin
zentraler Panumbereich
Blick von hinten auf den Augen-hintergrund des abweichenden Auges
horizontaler Netzhautmeridian
vertikaler Netzhautmeridian
Bildort des angeblickten Objektpunktes
Korrespondenz-zentrum
Disparate Korrespondenz

## Slide 22
Motorik
Sensorik
Korrespondenz
Nicht ideal
Fehlstellung
FD I
Nicht ideal
Disparate Korrespondenz
Voll motorische Kompensation
Orthostellung
Disparate Fusion
Ideal
Bizentrale Korrespondenz
Bizentrale Fusion
FD II
Fixations- disparation
Ideal
Winkel r e c h t sichtigkeit
Ideal
Dr. Helmut Goersch – Berlin
Nicht ideal
Winkel f e h l sichtigkeit

## Slide 23: Die Grundlagen der MKH (Meß- und Korrektionsmethodik nach H.-J. Haase)
2
Anpassungsstadien des visuellen Systems bei Winkelfehlsichtigkeit
Die drei notwendigen Testarten zur vollständigen Bestimmung von Winkelfehlsichtigkeit
Vorteile binokularer Vollkorrektionen

## Slide 24: Die drei notwendigen Testarten zur vollständigen Bestimmung von Winkelfehlsichtigkeit
Zur Ermittlung einer Abweichung der Vergenzstellung von der Orthostellung sind bezüglich der Fusionsreize unterschiedliche Teste erforderlich bei
1. bizentraler Korrespondenz,
2. beginnender disparater Korrespondenz und
3. in die Netzhautperipherie ausgedehnter disparater Korrespondenz.

## Slide 25: Die drei notwendigen Testarten zur vollständigen Bestimmung von Winkelfehlsichtigkeit
In der MKH werden angewendet als
Testart 1: Kreuztest
Testart 2: Zeiger-, Doppelzeiger und Hakentest
Testart 3: Dreiecktest, Valenztest und differenzierter Stereotest
Die Testarten 2 und 3 dienen zur Ermittlung sensorisch latenter Winkelfehlsichtigkeit (FD II).

## Slide 26
Die MKH-Teste
Dr. Helmut Goersch – Berlin
Testart 1
Testart 2
Testart 3

## Slide 27: Die Grundlagen der MKH (Meß- und Korrektionsmethodik nach H.-J. Haase)
2
Anpassungsstadien des visuellen Systems bei Winkelfehlsichtigkeit
Die drei notwendigen Testarten zur vollständigen Bestimmung von Winkelfehlsichtigkeit
Vorteile binokularer Vollkorrektionen

## Slide 28: Vorteile binokularer Vollkorrektionen
Unabhängig von eventuell vorhandenen, durch Winkelfehlsichtigkeit bedingten Anstrengungsbeschwerden und Sehstörungen kann Fixationsdisparation nur durch binokulare Vollkorrektion vermieden oder wieder rückgebildet werden.
Bei Winkelfehlsichtigkeit mit vollständig motorischer Kompensation wird durch Vollkorrektion die Entstehung von Fixationsdisparation von vornherein vermieden.

## Slide 29: Vorteile binokularer Vollkorrektionen
Bei Winkelfehlsichtigkeit mit Fixationsdisparation kann durch Vollkorrektion eine bereits vorhandene Fixationsdisparation wieder rückgebildet werden.
Unabhängig von eventuell vorhandenen, durch Winkelfehlsichtigkeit bedingten Anstrengungsbeschwerden und Sehstörungen kann Fixationsdisparation nur durch binokulare Vollkorrektion vermieden oder wieder rückgebildet werden.

## Slide 30
Motorik
Sensorik
Korrespondenz
Nicht ideal
Fehlstellung
FD I
Nicht ideal
Disparate Korrespondenz
Voll motorische Kompensation
Orthostellung
Disparate Fusion
Ideal
Bizentrale Korrespondenz
Bizentrale Fusion
FD II
Fixations- disparation
Ideal
Winkel r e c h t sichtigkeit
Ideal
Dr. Helmut Goersch – Berlin
Nicht ideal
Winkel f e h l sichtigkeit
Binokulare Vollkorrektion

## Slide 31
Vielen Dank
für Ihr geduldiges Zuhören !
Dr. Helmut Goersch – Berlin